DC-Mortor
- Gleichstrommotor kommt in unterschiedlichen Größen und Leitungen überall in unserem Alltag vor: Spielzeuge, Modellbau, Haushaltsgeräte und in der Industrie
- Halten die Drehzahl konstant ein
- Verfügen über ein großes Drehmoment

---
Aufbau
- Rotor, wird mit Schleifkontakten mit Strom versorgt und wechselwirkt mit dem Magnetfeld des Stators
- Stator, erzeugt ein Statisches Magnetfeld
- Kommutatorlamellen: Polt das Magnetfeld des Rotors um
- Quelle: https://studyflix.de/elektrotechnik/gleichstrommotor-1368

---
Ansteuerung durch Arduino
- Nutzung des Motortreibers L298N
- Jede Pingruppe eines Motors wird mit 3 Kabeln mit dem Arduino verbunden
- Anschluss an PWM-fähige Pins

---
Servo
PWM-Kabel an Pin 8
Potentiometer
Schleifer an Pin A0

---
Sketch "dcMotorL298N.ino"
#define POTI_PIN A0
int in1 = 3; //Declaring where our module is wired
int in2 = 4;
int ConA = 2;// Don't forget this is a PWM DI/DO
int in3 = 5; //Declaring where our module is wired
int in4 = 6;
int ConB = 12;// Don't forget this is a PWM DI/DO
int speed;
#define POTI_PIN A0
void setup() {
  // poti
  pinMode( POTI_PIN, INPUT );
  Serial.begin(115200);
  // Motor
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
  pinMode(ConA, OUTPUT);
}

---
Sketch "dcMotorL298N.ino"
// Teil 2:
void TurnMotorA(int speed){ //We create a function which control the direction and speed
  digitalWrite(in1, LOW); //Switch between this HIGH and LOW to change direction
  digitalWrite(in2, HIGH);
  analogWrite(ConA,speed);// Then inject it to our motor
}
void TurnMotorB(int speed){ //We create a function which control the direction and speed
  digitalWrite(in3, LOW); //Switch between this HIGH and LOW to change direction
  digitalWrite(in4, HIGH);
  analogWrite(ConB,255-speed);// Then inject it to our motor
}
void loop() {
  int potiWert = analogRead( POTI_PIN );
  speed = potiWert*0.2492668622; //We read thea analog value from the potentiometer calibrate it
  TurnMotorA(speed); //one function that keeps looping you can add another one with different direction or stop
  TurnMotorB(speed); //one function that keeps looping you can add another one with different direction or stop
  Serial.println("Speed: " + String( speed ));
}

---
Motortreiber L298N
https://www.roboter-bausatz.de/p/l298n-motortreiber-mit-doppelter-h-bruecke
- Externe Stromversorgung der Motoren
- 2 Motoren lassen sich unabhängig voneinander Steuern
- Steuerung von Schrittmotoren ist möglich

---
Vorteile
- Preiswert
- Gute Drehzahlregulierung
- Hohes Drehmoment
- Vielseitigkeit
- Laufruhe
Nachteile:
- Begrenzte Lebensdauer
- Begrenzte Drehzahl
- Bürstenfeuer schränkt die Einsatzmöglichkeiten ein