DC-Motor
Gleichstrommotor kommt in unterschiedlichen Größen und Leitungen überall in unserem Alltag vor: Spielzeuge, Modellbau, Haushaltsgeräte und in der Industrie
Halten die Drehzahl konstant ein
Verfügen über ein großes Drehmoment

---
Aufbau
Stator außen, erzeugt ein statisches Magnetfeld (Permanentmagnet)
Rotor (innen an Achse), wird über Schleifkontakte mit Strom versorgt und wechselwirkt mit dem Magnetfeld des Stators
Kommutator: Polt das Magnetfeld des Rotors um je nach Drehwinkel um
https://studyflix.de/elektrotechnik/gleichstrommotor-1368

---
Motortreiber L298N
https://www.roboter-bausatz.de/p/l298n-motortreiber-mit-doppelter-h-bruecke
Externe Stromversorgung der Motoren (5-35 V, max 2A je Motor)
2 H-Brücken zur Ansteuerung von 2 Motoren A und B (oder einem Schrittmotor mit 2 Spulen A und B)
Die H-Brücke ändert die Drehrichtung eines Motors je nach Zustand der 4 "Schalter" (MOSFETs):

---
Ansteuerung durch Arduino
12V für Motor liefert auch Spannung intern (5V muss nicht verbunden werden)
OUT1…OUT4
DC-Motor Anschlüsse
ENA und ENB
Geschwindigkeitsregelung per PWM (oder Jumper, dann konstant 5V = max Drehzahl)
IN1/IN2 und IN3/IN4
Drehrichtung festlegen
ENA	IN1	IN2	Motor
0	x	x	Stop
>0	0	0	Bremsen bis stop
>0	0	1	„Vorwärts“
>0	1	0	„Rückwärts“
>0	1	1	Bremsen bis stop

---
Netzteil 12V
Motor B
Potentiometer
Schleifer an Pin A0
GND!
Motor A

---
Sketch "dcMotorL298N.ino"
#define POTI_PIN A0
// Motor A
const int ENA = 2; // GPIO muss PWM-fähig sein
const int IN1 = 3;
const int IN2 = 4;
// Motor B
const int IN3 = 5;
const int IN4 = 6;
const int ENB = 7; // GPIO muss PWM-fähig sein
int speed;
void setup() {
// Potentiometer
pinMode( POTI_PIN, INPUT );
// Motor
pinMode(IN1, OUTPUT);
pinMode(IN2, OUTPUT);
pinMode(ENA, OUTPUT);
pinMode(IN3, OUTPUT);
pinMode(IN4, OUTPUT);
pinMode(ENB, OUTPUT);
}

---
Sketch "dcMotorL298N.ino"
// Teil 2:
void loop() {
int potiWert = analogRead( POTI_PIN );
// analogen Poti-Wert (0...1023) in PWM-Signal (0....255) umrechnen
speed = map(potiWert, 0, 1023, 0, 255);
Serial.println("Speed: " + String( speed ));
TurnMotorA();
TurnMotorB();
}
void TurnMotorA() {
// Drehrichtung und Geschwindigkeit für Motor A setzen
digitalWrite(IN1, LOW);
digitalWrite(IN2, HIGH);
analogWrite(ENA, speed);
}
void TurnMotorB() {
// Drehrichtung und Geschwindigkeit für Motor B setzen
digitalWrite(IN3, HIGH); // Drehrichtung invers zu Motor A
digitalWrite(IN4, LOW);
analogWrite(ENB, 255-speed); // Geschwindigkeit invers zu Motor A
}

---
Vorteile
Preiswert
Gute Drehzahlregulierung
Hohes Drehmoment
Vielseitigkeit
Laufruhe
Nachteile:
Begrenzte Lebensdauer
Begrenzte Drehzahl (1000-5000 U/min Leerlauf)
Bürstenfeuer schränkt die Einsatzmöglichkeiten ein